一、2SK两级水环式真空泵概述： 2SK系列两级水环真空泵和2SK-P1系列两级水环真空泵—大气喷射泵机组被用于抽取空气和其它无腐蚀性、不溶于水、不含有固体颗粒的气体以便在密闭容器中获得较高真空。 它被广泛应用于食品、编织化工、医药和冶金工业及电子领域的真空蒸发、真空浓缩、真空回潮、真空浸渍、真空干燥及真空冶炼等。具有真空度高、在高真空区抽速大及结构紧凑、工作可靠、维修方便等特点。 2SK系列适用于吸入压力低于-0.08MPa的工况条件。2SK-P1系列适用于吸入压力低于-0.096MPa的工况条件，在配用大气泵时，极限真空度可达－750mmHg。 工作真空范围为-0.03－－-0.08MPa。 二、2SK两级水环式真空泵主要特点： 1.比较单级水环真空泵而言，具有真空度高、在高真空区抽速大等特点； 2.结构紧凑、维修方便； 3.应用范围广泛，可抽除含水蒸汽、易燃、易爆、含少量灰尘的、含少量液体的各种气体； 4.主要用水作为工作介质，维护费用低； 5.可以在较为恶劣的环境下工作。 三、2SK两级水环式真空泵性能参数： 型号 抽气量 （米3/分） 极限真空 （MPa） （毫米汞柱） 功率 （千瓦） 泵转速 （转/分） 供水量 （L/min） 口径 （mm） 泵重 （含电机） （Kg） 最大 进 出 2SK-1.5 1.5 -0.097 4 1440 10-15 40 40 200 2SK-3 3 -0.098 7.5 1440 15-20 40 40 260 2SK-6 6 -0.098 15 1460 25-35 50 50 460 2SK-12 12 -0.098 22 970 40-50 100 100 850 2SK-20 20 -0.098 45 740 60-80 125 125 1550 2SK-30 30 -0.098 55 741 60-80 125 125 1800 注：1、表中所列性能指标及性能曲线指下列规定条件下的性能指标： ① 大气压力为0.1013MPa（760mmHg） ② 进水温度15℃ ③ 吸入空气温度20℃ ④空气相对温度70% 2、供水量为吸入压力－0.05MPa（－400mmHg）时的数值，极限真空时可大于此值。 3、性能允差±10% 四、2SK-1.5P1两级水环式真空泵安装尺寸： 五、2SK系列两级水环式真空泵安装尺寸： 代号 A A＇ B B＇ C D D＇ E F G H I J K L 2SK-1.5 605 / 360 360 950 410 410 1150 422 485 270 30 125 214 162 2SK-3 710 / 400 400 1136 460 460 1346 417 491 265 35 159 214 157 2SK-6 863 / 420 420 1391 470 470 1623 500 608 315 30 218 234 183 2SK-12 1038 / 520 460 1642 580 520 1965 615 750 375 30 216 246 183 2SK-20 700 700 690 / 1972 750 / 2306 840 1004 500 30 306 283 225 2SK-30 810 750 720 / 2215 780 / 2715 840 1004 500 30 344 283 225 代号 M N P S T Z n1 n2 d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 2SK-1.5 264 162 99 180 360 G1/2" 4 4 14 92 120 18 110 150 14 2SK-3 344 162 99 357 570 G1/2" 4 4 18 120 152 18 110 150 14 2SK-6 429 210 99 515 734 G1/2" 4 4 18 120 152 18 125 160 18 2SK-12 599 280 120 565 800 G1/2" 6 6 14 150 180 14 170 200 27 2SK-20 619 350 180 774 1022 G3/4" 8 8 18 200 235 18 200 235 27 2Sk-30 749 350 180 1016 1264 G3/4" 8 8 18 200 235 18 200 235 27 六、2SK两级水环式真空泵订货说明： 1.两级水环真空泵名称; 2.两级水环真空泵型号; 3.两级水环真空泵规格; 4.两级水环真空泵功率; 5.两级水环真空泵电压; 6.两级水环式真空泵使用温度; 7.两级水环式真空泵使用介质; 8.如有特殊要求时请在订购产品时注明。 9.若已经由设计单位选定的型号，请按型号直接向我司销售部订购。 10.当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图,由我们的英科水泵专家为您审核把关 欢迎您访问我们的网站【http://www.yingkebf.com】,如有任何疑问.您可致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。电话：0577-57883808，57883908

产品相关关键字：罗茨真空泵 滑阀真空泵 往复式真空泵,旋片式真空泵